## Slide 1: megaAVR - ATMEL
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
www.atmel.com

## Slide 2: Von Neumannova architektura
Podle této koncepce jsou programové instrukce a data členěny do slov nebo slabik stejného formátu a jsou uloženy ve stejném paměťovém prostoru.
Instrukce a data nejsou nijak speciálně označeny a jsou rozlišovány pouze podle kontextu.
Instrukce a data jsou zakódovány dvojhodnotovými signály.

## Slide 3: Harvardská architektura
Programová paměť
Uloženy instrukce
Uložen program
V podstatě ROM (realizace EPROM, EEPROM, Flash RAM nebo kombinace)
Datová paměť
Ukládány výsledky operací
RAM (SRAM)
Instrukce a data jsou uloženy v různých paměťových prostorech a dosti často mají různé formáty.
Současně se mohou zpracovávat instrukce i data !!!

## Slide 4: Definice
Monolitický mikropočítač (jednočipový mikropočítač) je mikropočítač v jednom integrovaném obvodu. Většinou k němu stačí připojit krystalový rezonátor, napájení, vstupní a výstupní zařízení a samozřejmě vložit program, podle něhož bude pracovat.
Jednočipovým mikropočítačům se také říká mikrořadiče (microcontroller). První jednočipový mikropočítač uvedla na trh firma Intel již v roce 1976. Jednalo se o 8-bitový I 8048. V 80-tých letech minulého století potom Intel vyvinul řadu mikropočítačů I 8031/51. Jádro této řady je využíváno dodnes různými výrobci jednočipových 8-bitových mikrořadičů (Philips, Siemens, Atmel ...)

## Slide 5: Řada μC mega
Základní značení :
Základní vlastnosti :
Device | Flash (Kbytes) | EEPROM (Kbytes) | SRAM (Bytes) | Max I/O Pins | F.max (MHz) | 10-bit A/D Channels | 16-bit Timers | 8-bit Timer | Ext Interrupts | On Chip Oscill. | PWM Ch. | TWI | UART | Watchdog
ATmega8 | 8 | 0.5 | 1024 | 23 | 16 | 6.VIII | 1 | 2 | 2 | Yes | 3 | Yes | 1 | Yes
ATmega16 | 16 | 0.5 | 1024 | 32 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | Yes | 4 | Yes | 1 | Yes
ATmega32 | 32 | 1 | 2048 | 32 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | Yes | 4 | Yes | 1 | Yes
ATmega64 | 64 | 2 | 4096 | 54 | 16 | 8 | 2 | 2 | 8 | Yes | 8 | Yes | 2 | Yes
ATmega128 | 128 | 4 | 4096 | 53 | 16 | 8 | 2 | 2 | 8 | Yes | 8 | Yes | 2 | Yes

## Slide 6: ATmega 128 – základní rozhraní
PORTA (8)
PORTB (8)
PORTC (8)
PORTD (8)
PORTE (8)
PORTF (8)
PORTG (5)
RESET
XTAL1-2
AVCC
AREF
PEN

## Slide 7: Vlastnosti mikrokontroléru ATmega128-16AI TQFP64:
8-bitový RISC mikrokontroler.
Výkon - 16MIPS/16MHz - 12x rychlejší než x51 na stejné taktovací frekvenci.
Plně statická funkce. Interní kalibrovaný RC oscilátor.
Dvou-cyklová násobička na čipu.
133 výkonných instrukcí, většinou jednocylkových.
32 osmibitových registrů pro obecné použití.
128kB programová FLASH paměť, programovatelná přímo v aplikaci s možností uzamknutí, 10.000 zápisových/mazacích cyklů s volitelnou velikostí bootovací sekce s nezávislým uzamykáním.
4kB EEPROM, 100.000 zápisových cyklů.
4kB interní SRAM.
JTAG (IEEE std. 1149.1) rozhraní pro programování a ladění.
8-kanálový 10-bitový A/D převodník, analogový komparátor.
Bytově orientované sériové rozhraní (TWI).
Dvě programovatelné USART komunikační rozhraní.
Master/slave SPI sériové rozhraní.
Dva 8-bitové čítače a dva 16-bitové čítače, každý s vlastní před-děličkou.
Dva 8-bitové PWM kanály.
6 PWM kanálů s programovatelným rozlišením 2-16 bitů.
Programovatelný Watch-dog časovač s vestavěným oscilátorem na čipu.
Čítač reálného času RTC s odděleným oscilátorem.
6 režimů snížené spotřeby.
53 programovatelných I/O vývodů.
Napájecí napětí 4.5V-5.5V.

## Slide 8: Základní vlastnosti Kitu
Základová deska obsahuje RISC-ový mikrokontroler Atmel ATmega128-16AI TQFP64.
Pro vytváření programového kódu je možné použít volně dostupný vývojový software Atmel AVR Studio či WinAVR-GCC.
Mikrokontroler se programuje ISP nebo JTAG programátorem připojeným na příslušný konektor (JTAG umožňuje i ladění).
Všechny I/O vývody MCU jsou přístupné na detailně popsaných konektorech, na které je možné připojit přídavné moduly či uživatelský hardware.
Vestavěné periferie je možné odpojit a konfigurovat pomocí propojek, což zaručuje vysokou univerzalitu desky.
Napájecí napětí pro mikrokontroler a pro připojené moduly (+5V) je vytvářeno napěťovým regulátorem umístěným na desce.
K mikrokontroléru je standardním způsobem připojena asynchronní SRAM paměť 128k x 8bit, 55ns. Připojení řídících vodičů paměti k MCU je možné měnit pomocí propojek.
Základová deska obsahuje nastavitelnou napěťovou referenci pro interní AD převodník mikrokontroléru a také umožňuje připojení externí napěťové reference či použít jako referenci napájecí napětí Vcc.
Zdrojem hodinového signálu pro mikrokontroler může být krystal umístěný v patici na základové desce a nebo externí zdroj hodinového signálu. Základová deska je dodávána s krystalem 14.7456MHz.
Pro vnitřní RTC obvod mikrokontroléru je na desce umístěný odpojitelný krystal 32.768kHz.
Základová deska dále obsahuje 2 odpojitelné sériové rozhraní: 1x RS-232 a 1x USB.
Mikrokontroler je možné resetovat tlačítkem RESET.
Rozměry (v x š x d) : 25mm x 74mm x 107mm

## Slide 9: A/D převodník

## Slide 10: A/D převodník
Doba převodu 13 – 260 us
Rychlost až 15 kSPS
Až 7 diferenciálních kanálu
U 2 kanálů možnost programovatelného zesílení 1,10,200 (za cenu snížení rozlišovací schopnosti)
Maximální pracovní frekvence 200kHz, možnost zvýšit jen za cenu snížení rozlišovací schopnosti (předdělička)
Referenční napětí 2,56V
ADCSR,ADMUX,ADCx

## Slide 11: Programovací jazyky
1) Jazyk symbolických adres
(Assembly language)
nízko úrovňový programovací jazyk
JSA je proto závislý na konkrétním procesoru (výrobci)
Překlad do strojového kódu program tzv. assembler (překladač – dosl. sestavovatel)

## Slide 12: Program „Hello world“ v asm.
[org 100h]
[bits 16]
jmp START
; Nastavit pozici kurzoru.
; IN: dl = x, dh = y
curto:
xor bh,bh
mov ah,2
int 10h
ret
; Napsat barevne znaky, ale neposouvat kurzor.
; IN: al = char, bl = color, cx = count
putchar:
xor bh,bh
mov ah,9
int 10h
ret
; Napsat znak a posunout kurzor
; IN: al = char
wrchar:
xor bh,bh
mov ah,0Eh
int 10h
ret
; Cist klavesu s cekanim
; OUT: al = ASCII code || 0, ah = scan code
inkey:
mov ah,0
int 16h
ret
; Napsat textovy retezec ukonceny binarni nulou.
; IN: ds:si -> null_terminated_string
writez:
l_writez1:
lodsb
or al,al
jz l_writez9
xor bh,bh
mov ah,0Eh
int 10h
jmp l_writez1
l_writez9:
ret
msg1: db "Ahoj svete!", 13,10, 0
START:
push cs
pop ds
mov si,msg1
call writez
END:
mov ax,4C00h
int 21h

## Slide 13: Programovací jazyky
2) Jazyk C
C je nízko úrovňový, kompilovaný, relativně minimalistický prog. jazyk
mnohem čitelnější než assembler, je jednodušší ho zapsat
je snáze přenositelný na jiné architektury
Překlad do strojového kódu program tzv. GCC (GNU C Compiler nebo GNU Compiler Collection)

## Slide 14: Program „Hello world“ v C
#include <stdio.h>
int main(void)
{
printf("Hello, World!\n");
return 0;
}

## Slide 15: Mnoho periferií řešeno HW
USART – komunikace RS232 (2)
TWI – Two Wire Interface – I2C (1)
Timers – 8 a 16bit časovače/čítače (2/2)
PWM – Pulsně šířkově modulovaný signál (2)
A/D Converter – A/D převodník 8b, vnitřní ref. (8)
Watchdog – s interním oscilátorem (1)
Analog Comparator
Sleep mode – 6 různých módů

## Slide 16: Programování ATmega
AVR studio – vývojové prostředí. www.atmel.com
WinAVR - GCC compiler for C and C++. http://winavr.sourceforge.net
Možnost programování Assembler a AVR GCC (ANSI-C)
- Získaní souboru .hex

## Slide 18: Využití µC
Robotika - ovládání servomotoru, krokmotorů, čidel atd.
Regulace (jakákoli i PID ) – A/D převodník
Inteligentní senzory – převod jednotek linearizace atd.
Převodníky (RS232, I2C, SPI atd.)
Jednoúčelová zařízení – audio-video přehrávače, dálkové ovladače, hodinky, hračky - blikátka, pípátka
Periferie složitějších zařízení (klávesnice, myš, router, DVD mechaniky atd)

## Slide 19: Podmínky k doporučení k zápočtu:
Docházka
Test / závěrečný projekt